## Slide 1: The Memory Hierarchy
周宇

## Slide 2: 存储器层次结构

## Slide 3: 随机访问存储器
静态RAM（SRAM）
  双稳态
  持续的
  对干扰不敏感
  成本相对高
  高速缓存存储器
动态RAM（DRAM）
  电容
  非持续的
  对干扰敏感
  成本相对低
  主存，帧缓冲区

## Slide 4: 随机访问存储器
传统的DRAM
  单元被分成r*c个超单元
  每个超单元有w位
  两种引脚
    addr引脚（传递行列超单元地址）
    data引脚（传递信息）
  行缓存区

## Slide 5: 随机访问存储器
内存模块
  取出地址A的一个字
  内存控制器将A转换成超单元地址
  超单元地址发送给每个DRAM
  合并DRAM的输出
  将得到的字返回内存控制器

## Slide 6: 随机访问存储器
非易失性存储器
  断电仍然保留信息
  只读存储器ROM
    其实有的类型可以读可以写
    PROM 只能被编程一次
    EPROM，EEPROM 可被编程多次
    EEPROM  闪存  固态硬盘
  存储在ROM中的程序称为固件

## Slide 7: 随机访问存储器
访问主存
  数据流通过总线传递信息
  系统总线
  内存总线

## Slide 8: 磁盘存储
磁盘构造
  盘片
  表面
  主轴
  磁道
  扇区
  间隙
  （柱面）
  读/写头（传动臂）

## Slide 9: 磁盘存储
磁盘容量
  纪录密度
    磁道上一英寸位数
  磁道密度
    中心出发半径一英寸磁道数
  面密度
    前两者的乘积

## Slide 10: 磁盘存储
磁盘操作
  寻道时间
  旋转时间
  传送时间
  时间主要是寻道时间和旋转时间

## Slide 11: 磁盘存储
访问磁盘

## Slide 12: 固态硬盘（SSD）
基于闪存的存储技术
SSD读比写快
只有在一页所属的块被擦除后，才可以写这一页
擦除有磨损
比旋转磁盘随机访问时间更快，能耗更低，但也更贵。

## Slide 13: 局部性
时间局部性
  一个被引用的内存位置可能在不远的将来被多次多次引用
空间局部性
  一个内存位置被引用，不远的将来可能引用其附近的一个位置
Sum有良好的时间局部性
V数组有良好的空间局部性

## Slide 14: 存储器层次结构
存储技术
  不同存储技术访问时间、成本、容量等因素差异大。
计算机软件
  编写良好的程序倾向于良好的局部性。
硬件和软件的基本属性有良好的互补关系。

## Slide 15: 存储器层次结构

## Slide 16: 存储器层次结构
高速缓存：作为更大但更慢设备中的数据对象的缓冲区域。
第k+1层存储器被划分成连续的块。
层与层之间以块大小为传送单元。
相邻层之间的块大小固定。
其他层次对之间有不同块大小。

## Slide 17: 存储器层次结构
缓存命中
  则直接在第k层读取数据对象
  比从d+1层读取更快

## Slide 18: 存储器层次结构
缓存不命中
  从第k+1层中取出包含数据对象的块放到第k层
  第k层缓存满了，则会覆盖一个块
  覆盖过程称为替换或驱逐
  被驱逐的块称为牺牲块
  具体替换哪个块有替换策略决定
  最优的策略是希望随机地放置块，但这个的代价往往非常高

## Slide 19
Thanks for your listening !