## Slide 1: Processor Arch: Sequential
Ics小班回课
曹龙豪
2020.10.29

## Slide 2: 这一节与上一章的联系与区别？
Machine Level Programing
C code  Assembly code
程序寄存器
Processor Architecture
Y86-64 assembly  HCL
硬件寄存器、寄存器堆(文件)

## Slide 3: 在设计硬件时，一个非常简单而一致的结构是非常重要的。降低复杂度的一种方法是让不同的指令共享尽量多的硬件。在硬件中复制逻辑块的成本比软件中有重复代码大得多。
----不能给硬件设计添堵
目的是  使用统一的硬件通用模式完成所有的指令处理

## Slide 4: Y86-64 的顺序实现
将处理组织成阶段
取指 译码 执行 访存 写回 更新PC
硬件结构及其阶段
  与上面六个处理阶段对应
时序

## Slide 5: 取指（Fetch） —— 读取指令
从PC所指的位置读取指令字节
一定会读入icode以及ifun
可能会读两个寄存器rA，rB、常数valC (constant)
更新valP作为可能的下一指令地址

## Slide 6: 译码（decode） —— 翻译寄存器里的值
把rA、rB或%rsp的内容存储在valA、valB中
可能什么都不做(irmovq,jxx)

## Slide 7: 执行（excute） —— 执行运算指令
可能条件运算cond()  更新cnd
可能四则加法运算(统一为加法，硬件友好)
 更新valE(Execute?)
可能设置条件码(op，jxx , cmove)

## Slide 8: 访存（memory） —— 存取内存中的值
从内存中读取数据
将数据存入内存
用读出值的更新valM (value memory?)

## Slide 9: 写回（write back）—— 将值写入寄存器
最多写回两个值进寄存器文件 (回忆寄存器文件的结构)
可能什么都不做
当然为了高性能的实现，现实是存在6读6写的寄存器堆的。我们暂且不考虑。

## Slide 10: 更新PC（PC update）
可能用之前计算的valP更新PC
可能根据条件计算值cnd更新PC
可能根据valC，valM更新PC ( call , ret )

## Slide 11: 几个例子顺序实现的例子
Execute中valB 与 valA的顺序与汇编一致

## Slide 12: 几个例子顺序实现的例子

## Slide 13: 几个例子顺序实现的例子

## Slide 14: 几个例子顺序实现的例子

## Slide 15: 几个例子顺序实现的例子
Cond判断的位置？
Execute? Cond()
Write back? 写入rB

## Slide 16: 硬件结构与实现

## Slide 17: 硬件结构与实现
Dst 仅仅指明register的编号，不记录要储存的value
Addq %rax, %rbx %rax=3 %rbx=5
此时dstE会被设置为3(即为%rbx的编号)
dstE(Execute) dstM(Memory)
算数运算结果 内存读取结果

## Slide 18: 硬件结构与实现

## Slide 19: 硬件结构与实现
Bool need_regids = ?
带R的, push, pop ,op
Bool need_valC = ?
需要读入立即数、内存地址的
Bool instr_valid = ?
12种

## Slide 22
ALUA = valA , valC , 8 , -8
ALUB = valB , 0
硬件规定ALUB只能为0或valB(减少设计难度)
这与栈相关操作srcB必为%rsp对应(对应%rsp需要做+-8的操作)
rmmov和mrmov的内存地址均是D(rB)的形式( rmmovl D(rB), rA )

## Slide 25: 时序
SEQ的实现包括组合逻辑和两种存储设备：时钟寄存器，随机访问存储器。
组合逻辑不需要任何时序和控制，随机访问存储器可以近似看成与前者一样的操作
需要明确进行时序控制的硬件：
  程序计数器、条件码寄存器、数据内存、寄存器堆(文件)
  原则：从不回读

## Slide 26
时序的例子

## Slide 27
组合逻辑被立刻更新

## Slide 28
时钟寄存器( PC, cnd )、寄存器文件、数据内存只在时钟上升沿被更新

## Slide 29
组合逻辑决定jump的效果

## Slide 30: Any questions?

## Slide 31: 谢谢大家！